|  | Додаток 12 до Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (пункт 50 глави 3 розділу VI) |
| --- | --- |

## НОРМИ
бракування знімних вантажозахоплювальних пристроїв

| Стропи з канатів подвійного звивання | Кількість видимих обривів дротів на ділянці канатного стропа довжиною |
| --- | --- |
|  | 3d | 6d | 30d |
|  | 4 | 6 | 16 |
| Примітка. d – діаметр каната, мм |

| L1 ( 1,03L0 | ( 0,9d0 |
| --- | --- |
| Рис. 12.1. Збільшення ланки ланцюга L0 – первинна довжина ланки, мм; L1 – збільшена довжина ланки, мм | Рис. 12.2. Зменшення діаметра перерізу ланки ланцюга d0 – первинний діаметр, мм; d1, d2 – фактичні діаметри перерізу ланки, виміряні у взаємно перпендикулярних напрямках, мм |