|  | Додаток 14 до Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (пункт 20 глави 2 розділу VII) |
| --- | --- |

## СИГНАЛИ,
які подають за допомогою рук, що застосовуються
під час переміщення вантажів вантажопідіймальними кранами

| Операція | Рисунок | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| Підняти вантаж або гак |  | Переривчастий рух рукою вгору на рівні пояса, долоня повернута догори, рука зігнута в лікті |
| Опустити вантаж або гак |  | Переривчастий рух рукою вниз перед грудьми, долоня повернута донизу, рука зігнута в лікті |
| Пересунути кран (міст) |  | Рух витягнутою рукою, долоня повернута в бік потрібного руху |
| Пересунути візок |  | Рух зігнутою в лікті рукою, долоня повернута в бік необхідного руху візка |
| Повернути стрілу |  | Рух зігнутою в лікті рукою, долоня повернута в бік потрібного руху стріли |
| Підняти стрілу |  | Рух угору простягнутою рукою, попередньо опущеною у вертикальне положення, долоня розкрита |

| Операція | Рисунок | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| Опустити стрілу |  | Рух униз простягнутою рукою, попередньо піднятою у вертикальне положення, долоня розкрита |
| Стоп (припинити підіймання або пересування) |  | Різкий рух рукою праворуч і ліворуч на рівні пояса, долоня повернута донизу |
| Обережно (застосовується перед подаванням будь-якого із зазначених вище сигналів за необхідності незначного переміщення) |  | Кисті рук повернуті долонями одна до іншої на невеликій відстані, руки підняті догори |
| Увага |  | Одна рука опущена донизу, інша витягнута догори і залишається нерухомою |
| Робота закінчена, кран звільнений |  | Руки схрещені над головою |