|  | Додаток 16 до Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (пункт 9 глави 6 розділу VII) |
| --- | --- |

## СИГНАЛИ,
які подають за допомогою рук, що застосовуються
під час роботи мобільного підйомника

| Операція | Рисунок | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| Готовність подавати команду |  | Рука піднята догори |
| Зупинка |  | Різкий рух витягнутою рукою праворуч і ліворуч |
| Уповільнення |  | Переривчастий рух рукою донизу |
| Підіймання |  | Круговий рух рукою, піднятою догори у вертикальне положення |

| Операція | Рисунок | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| Опускання |  | Круговий рух рукою, опущеною у вертикальне положення |
| Указання напрямку |  | Рух зігнутою в лікті рукою в напрямку потрібного переміщення робочої платформи |
| Підняти стрілу |  | Рух витягнутою рукою догори |
| Опустити стрілу |  | Рух витягнутою рукою вниз |
| Висунути стрілу |  | Розведення опущених донизу рук |

| Операція | Рисунок | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| Втягнути стрілу |  | Зведення опущених вниз рук |