|  | Додаток 23 до Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (пункт 25 глави 17 розділу VIII) |
| --- | --- |

## Мінімальні значення коефіцієнта використання каната Zp і коефіцієнта вибору діаметра h кранів кабельного типу

| Призначення каната | h | Zp |
| --- | --- | --- |
| Несучий | – | 3,0 |
| Підіймальний: гаковий монтажний | 30 40 50 | 5,0 4,5 4,0 |
| гаковий перевантажувальний грейферний перевантажувальний* | 30 40 50 30 40 50 | 5,5 5,0 4,5 6,0 5,5 5,0 |
| Тяговий: пересування вантажного візка, опори крана та підтримок | 30 | 4,0 |
| Для утримання крана (опори) від угону під дією вітру в неробочому стані | 30 | 2,5 |
| Для поліспастів заякорювання несучих канатів | 30 | 6,0 |
| Для підвіски кулачкових підтримок, відтяжки щогл і опор, підвіски електричних кабелів | – | 3,0 |
| Монтажний: ручний привод машинний привод | 12 20 | 4,0 4,0 |
| *Приймається, що маса грейфера з матеріалом рівномірно розподілена на всі канати |