|  | Додаток 3 до Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (пункт 6 глави 1 розділу IV) |
| --- | --- |

## ГРАНИЧНІ ВІДХИЛЕННЯ
кранових колій опорних кранів 
від проектного положення

| Відхилення | Графічне зображення відхилення | Крани |
| --- | --- | --- |
|  |  | мостові | баштові | козлові, напівкозлові | портальні | перевантажувачі |
| Різниця позначок головок рейок в одному поперечному перерізі Р1, мм (S – розмір колії, м) |  | 40 | 45-60 | 40 | 40 | 50 |
| Різниця позначок рейок на сусідніх колонах Р2, мм |  | 10 |  |  |  |  |
| Звуження або розширення кранової колії (відхилення величини прогону S у плані) Р3, мм |  | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Взаємне зміщення торців рейок, що стикуються, у плані та за висотою Р4, мм |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Зазори у стиках рейок Р5 (за температури 0 (С і довжині рейки 12,5 м), мм |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Відхилення | Графічне зображення відхилення | Крани |
|  |  | мостові | баштові | козлові, напівкозлові | портальні | перевантажувачі |
| Відхилення рейки від горизонтальності (різниця висотних позначок головок рейок) на довжині 10 м кранової колії Р6, мм |  | – | 40 | 30 | 20 | 30 |
| Відхилення рейки наземних кранових колій від прямолінійності на ділянці 10 м: з жорсткими ходовими рамами; з балансирними візками |  |  | 20 25 | 20 25 | 20 25 | 20 25 |
| Примітки: 1. Під час експлуатації необхідно дотримуватися зазначених граничних величин відхилень. 2. Вимірювання відхилень Р1 і РЗ здійснюють на всій ділянці можливого руху крана через інтервали не більше ніж 6 м. 3. У разі зміни температури на кожні 10 (С допуск на зазор Р5 змінюють на 1,5 мм. Наприклад, за температури плюс 20 (С зазор між рейками має бути 3 мм, а за температури мінус 10 (С – 7,5 мм. 4. Відхилення для кранових колій козлових кранів прогоном 30 м і більше визначають за нормами для перевантажувачів |