|  | Додаток 4 до Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (пункт 6 глави 1 розділу IV) |
| --- | --- |

ГРАНИЧНІ ВІДХИЛЕННЯ
кранових колій підвісних вантажопідіймальних машин 
від проектного положення

| Вантажопідіймальна машина | Відхилення |
| --- | --- |
|  | Різниця позначок нижньої їздової полиці на суміжних опорах (уздовж колії), мм | Різниця позначок нижніх їздових полиць сусідніх балок у прогонах в одному поперечному перерізі, мм | Зміщення перерізу балки від поздовжньої розподільної осі колії, мм |
|  |  | на опорах | у прогоні |  |
|  | під час монтажу | під час експлуатації | під час монтажу | під час експлуатації | під час монтажу | під час експлуатації | під час монтажу | під час експлуатації |
| Талі ручні та електричні, однорейкові візки | 1/1500L | 1/1000L | – | – | – | – | – | – |
| Підвісні крани |  |  | 6 | 10 | 10 | 15 | ( 3 | ( 4 |
| Те саме зі стиковими замками |  |  | 2 | 3 | 2 | 3 | ( 3 | ( 4 |