|  | Додаток 6 до Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (пункт 3 глави 4 розділу IV) |
| --- | --- |

## Зразок

## АКТ 
здавання-приймання наземної (надземної) кранової рейкової колії 
в експлуатацію

_

(суб’єкт господарювання)

____  __________________ 20___ р.

Місцерозташування об’єкта

Тип крана, його заводський і обліковий номери

Кранова рейкова колія

Довжина колії, м

Наявність проектної документації

(розробник проекту)

Відповідність конструкції колії проектній документації

Наявність акта здавання-приймання земельного полотна під обладнання верхньої будови колії

Проведена обкатка колії проходженнями крана:

без вантажу 	;

з максимальним робочим вантажем

Результати вимірювань:

ширина колії, мм 	;

прямолінійність, мм 	;

поздовжній ухил, % (град.)	;

поперечний ухил, % (град.)	;

пружне осідання, мм

Наявність та справність пристроїв вимикання обмежувача пересування

Наявність, тип  і справність тупикових упорів

Заземлення кранової рейкової колії

Конструкція заземлення

Місце розташування та довжина заземлення

Найменування, тип і номер приладу для вимірювання опору заземлення

Місце вимірювання

Погода протягом останніх трьох діб і в день проведення вимірювань

Опір заземлення, Ом

Заземлення колії:

відповідає нормам	;

не відповідає нормам

Заземлення колії виконав

(суб’єкт господарювання, посада, прізвище, підпис)

Вимірювання опору заземлення виконав _______________________________

(суб’єкт господарювання, посада, прізвище, підпис )

|  | Роботу з улаштування кранової рейкової колії виконав і здав (суб’єкт господарювання) (посада, прізвище, підпис) |
| --- | --- |
|  | Кранову рейкову колію прийняв до експлуатації (суб’єкт господарювання) (посада, прізвище, підпис) |